爱德利齿轮减速电机的故障分析及改善方法

| 故障情形 | 故障原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 减速机漏油 | 超负载运转 冲击负荷重大或往复启动 马达外表油污过多 电压偏低重荷运转 出力轴与传动装置连接不当 | 调速至适当负荷 更换较大型号减速机 清洗马达外表 调整到正常电压 调整至适当位置 |
| 减速机杂音 | 超负荷运转造成齿轮磨损严重 轴承损伤或间隙过大 电机内有异物 润滑油不足或劣化 出力轴与传动装置连接不当 螺栓松脱 传动装置固定不良 | 调速至适当负荷或换较大型号减速机 取出异物 依指示加入适量润滑油 调整至适当位置 旋紧螺栓 传动装置固定 |
| 漏油 | 油封损伤 油量过多 减速机螺丝松脱 外壳破裂 | 更换油封 依指示加入适量润滑油 旋紧螺栓 更换外壳 |
| 减速机不能正常运转 | 超负载运转 冲击负荷重大 马达损坏或配线错误 电源线松脱 单相启动电容损坏 | 调速至适当负荷 更换较大型号减速机 修复马达、正确连接配线 连接电源线 更换电容 |

以上所示仅为一般故障原因，如有其它故障情形的，请与本公司直接联系。