齿轮减速电机的安装与维护注意事项

1、使用前请先行确认齿轮减速电机外观是否破损？是否有漏油现象？

2、请先行确认齿轮减速电机使用电压。若电压不稳定时可加装稳压器。

3、请先行确认购买齿轮减速电机规格与设计规格是否相符？

4、请确认固定机座，以避免运转传动时松脱。

5、若使用皮带轮、链轮、联轴器等附件时，需依照相关规定确实安装。

6、齿轮减速电机机体内已置入润滑黄油，12000小时免更换润滑油。

7、齿轮减速电机传动运转时，额定电流不可超过电机铭牌标示电流值。

8、请留意周边温度、湿度、酸碱度等问题。

9、齿轮减速电机适应环境为-5~+40度，湿度为85%以下，室内海拔1000公尺以下。

10、如果未依正确方式安装、保养或操作，将有可能造成齿轮减速电机严重伤害。

11、维修或拆卸时需确认外部电源完全拆离齿轮减速电机。

12、安全保护装置需确实安装，以确保绝对操作安全。

13、电机需接地线，请参考配电相关法规。

14、请确实确认所有安装机件及传动配件固定无误后，再行启动齿轮减速电机。

15、若将齿轮减速电机配合变频器于低转速传动时，需加装独立辅助冷却风扇。

16、单相减速电机断电后其电容器内仍残留部分电荷，请先行放电或端端子接地。

17、马达垂直安装时，请先行告知本厂技术部。