爱德利齿轮减速电机

使用说明书

齿轮减速电机的安装与维护注意事项

1、使用前请先行确认齿轮减速电机外观是否破损？是否有漏油现象？

2、请先行确认齿轮减速电机使用电压。若电压不稳定时可加装稳压器。

3、请先行确认购买齿轮减速电机规格与设计规格是否相符？

4、请确认固定机座，以避免运转传动时松脱。

5、若使用皮带轮、链轮、联轴器等附件时，需依照相关规定确实安装。

6、齿轮减速电机机体内已置入润滑黄油，12000小时免更换润滑油。

7、齿轮减速电机传动运转时，额定电流不可超过电机铭牌标示电流值。

8、请留意周边温度、湿度、酸碱度等问题。

9、齿轮减速电机适应环境为-5~+40度，湿度为85%以下，室内海拔1000公尺以下。

10、如果未依正确方式安装、保养或操作，将有可能造成齿轮减速电机严重伤害。

11、维修或拆卸时需确认外部电源完全拆离齿轮减速电机。

12、安全保护装置需确实安装，以确保绝对操作安全。

13、电机需接地线，请参考配电相关法规。

14、请确实确认所有安装机件及传动配件固定无误后，再行启动齿轮减速电机。

15、若将齿轮减速电机配合变频器于低转速传动时，需加装独立辅助冷却风扇。

16、单相减速电机断电后其电容器内仍残留部分电荷，请先行放电或端端子接地。

17、马达垂直安装时，请先行告知本厂技术部。

齿轮减速电机的故障分析及改善方法

| 故障情形 | 故障原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 减速机漏油 | 超负载运转 冲击负荷重大或往复启动 马达外表油污过多 电压偏低重荷运转 出力轴与传动装置连接不当 | 调速至适当负荷 更换较大型号减速机 清洗马达外表 调整到正常电压 调整至适当位置 |
| 减速机杂音 | 超负荷运转造成齿轮磨损严重 轴承损伤或间隙过大 电机内有异物 润滑油不足或劣化 出力轴与传动装置连接不当 螺栓松脱 传动装置固定不良 | 调速至适当负荷或换较大型号减速机 取出异物 依指示加入适量润滑油 调整至适当位置 旋紧螺栓 传动装置固定 |
| 漏油 | 油封损伤 油量过多 减速机螺丝松脱 外壳破裂 | 更换油封 依指示加入适量润滑油 旋紧螺栓 更换外壳 |
| 减速机不能正常运转 | 超负载运转 冲击负荷重大 马达损坏或配线错误 电源线松脱 单相启动电容损坏 | 调速至适当负荷 更换较大型号减速机 修复马达、正确连接配线 连接电源线 更换电容 |

以上所示仅为一般故障原因，如有其它故障情形的，请与爱德利马达公司直接联系