ATL调速器的使用方法与注意事项

ATL SPEED CONTROL

关键词：控制器、调速器、调速控制器、速度控制器、US-52、ATL调速器、ATL调速控制器、爱德利调速器、爱德利小马达调速器

6W-250W的小型齿轮马达通过配套的调速器的调节可以获得更加广范围的变速。（50HZ   90-1400RPM， 60HZ  90-1700RPM）。让使用者可选择变速、制动正、反转、慢速起动、慢速减速等多种复杂的运转程序。对小马达的使用者来说，掌握调速器的正确的使用方法很重要，接下来由爱德利为您详细说明爱德利小型齿轮马达配套的调速器的使用方法：

ATL调速器的主要参数表

| 额定电压 | 220V±10% |
| --- | --- |
| 电源频率 | 50/60Hz ≤±℃ 2% |
| 马达输出 | 6W | 15W | 25W | 40W | 60W | 90W | 120W | 140W |
| 速度控制范围 | 90～1400rpm/90～1700 rpm |
| 速度变化、设定 | 5%、连续 |
| 电子阀 | 0．5S |
| 响应 | 快速响应 |
| 并联操作 | 不适用 |
| 软停止/启动 | 无 |
| 操作温度 | -10～50℃ |
| 贮藏温度 | -20～60℃ |

使用方法：

- 关闭电源，按接线图连接好并确认线路连接正确，勿任意修改；

- 把控制器固定好，速度调到最低“0”，以避免开启电源时产生瞬间大电流，造成控制器永久性损坏；

- 然后再开启电源，调整速度旋钮到需要位置，不需要时请关闭电源。

- 此产品系采用发电机回授电压控制，若采用其它产牌之马达，其发电机之回授电压须做调整。

- 调速器与马达接线如发现转矩或转速不符合要求时，请调整产品侧面的微调电位器（速度设定调整）

- 欲变换马达运转方赂，只要换装控制器背面的接线座上“CCW”与“CW”之跳线。

- 选择COM与CW短接，则马达做顺时针旋转

- 选择COM与CCW短接，则马达做逆时针旋转

（变更方向时，须等马达完全停止运转后，方可更换之）

注意事项：

- 在开启开关时，在0档和超过满范围，不要用力过大；

- 在读字板上读出速度控制器的速度，印有标记的表示速度范围的方向；

- 动作开关只拟制马达之动作或停止，不做电源中断使用，长时间停止不用时请关掉电源

- 调速电机不可长时间在低速下运转，以免大功率电机电扇无冷却功能，低速运行电流过大，造成电机烧毁

- 马达温度不宜超过90度

- 严禁在有震动、摇晃、多灰尘、多腐蚀性和易挥发气体的环境下使用。

以上即为爱德利小马达调速器的使用说明书，如果您有更多的需求和疑问请直接来电咨询：爱德利马达生产厂家，联系

人：刘学理 联系QQ: 526474083。联系电话：0755-25887008手机：13922857356。

​