减速电机的防护等级说明

机械设备常常要用到增力减速的减速电机，也经常看到电机标识上有IP54之类的标识，那么有关IP54是什么意思，下面让我们爱德利马达小编详细来为您解说一下。

防护等级：即IP防护等级。 IP（INTERNATIONAL PROTECTION）防护等级系统是由IEC（INTERNATIONALELECTROTECHNICAL COMMISSION）所起草。将电机依其防尘防湿气之特性加以分级。这里所指的外物含工具，人的手指等均不可接触到减速电机内之带电部分，以免触电。IP防护等级是由两个数字所组成，第1个数字表示电机离尘、防止外物侵入的等级，第2个数字表示电机防湿气、防水侵入的密闭程度，数字越大表示其防护等级越高。

总之，减速电机最常用的防护等级有IP11、IP21、IP22、IP23、IP44、IP54、IP55等。

IP防尘

| 数字 | 防护范围 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 无防护 | 对外界的人或物无特殊的防护 |
| 1 | 防止直径大于50mm的固体外物侵入 | 防止人体（如手掌）因意外而接触到电器内部的零件，防止较大尺寸（直径大于50mm）的外物侵入 |
| 2 | 防止直径大于12mm的固体外物侵入 | 防止人的手指接触到电器内部的零件，防止中等尺寸（直径大于12.5mm）的外物侵入 |
| 3 | 防止大于直径2.5mm的固体外物侵入 | 防止直径或厚度大于2.5mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件 |
| 4 | 防止大于直径1.0mm的固体外物侵入 | 防止直径或厚度大于1.0mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件 |
| 5 | 防止外物及灰尘 | 完全防止外物侵入，虽不能完全防止灰尘侵入，但灰尘的侵入量不会影响电器的正常运作 |
| 6 | 防止外物及灰尘 | 完全防止外物及灰尘侵入 |

## IP防水

### 防护程度

| 数字 | 防护范围 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 无防护 | 对水或湿气无特殊的防护 |
| 1 | 防止水滴侵入 | 垂直落下的水滴（如凝结水）不会对电器造成损坏 |
| 2 | 倾斜15度时，仍可防止水滴侵入 | 当电器由垂直倾斜至15度时，滴水不会对电器造成损坏 |
| 3 | 防止喷洒的水侵入 | 防雨或防止与垂直的夹角小于60度的方向所喷洒的水侵入电器而造成损坏 |
| 4 | 防止飞溅的水侵入 | 防止各个方向飞溅而来的水侵入电器而造成损坏 |
| 5 | 防止喷射的水侵入 | 防止来自各个方向由喷嘴射出的水侵入电器而造成损坏 |
| 6 | 防止大浪侵入 | 装设于甲板上的电器，可防止因大浪的侵袭而造成的损坏 |
| 7 | 防止浸水时水的侵入 | 电器浸在水中一定时间或水压在一定的标准以下，可确保不因浸水而造成损坏 |
| 8 | 防止沉没时水的侵入 | 电器无限期沉没在指定的水压下，可确保不因浸水而造成损坏 |