减速电机扭力曲线图

通常常规的减速电机（低压三相全密式感应电动机、E级绝缘)功率KW是如何选定的呢？其实功率的选定是有一个相对应的扭线曲线图得出来的。下面具体由爱德利马达小编给大家详细解说一下：

1.本选定系针对标准的减速电机 (低压三相全密式感应电动机、E级绝缘)使用而言，对于起启频繁、变动负载或冲击负载等特殊负载条件者，不在此限。

2.所需KW以必要的负载转矩/减速机效率计算所得决定之。

- 减速机效率2段减速时为95%，3段减速为92%。

- 必要负载转矩，如为变动负载以其等值转矩表示之，如负载变动循环不明时，以最大转矩使用之。

- 一般对起动转矩不予考虑

例举说明：60HZ地区所需低速轴回转数60rpm负载最大转矩6kg-m.

负载转矩/效率=6/0.95=6.3kg-m.

负载转矩6.3kg-m.之横线与60rpm之垂直线之交点可得知马达使用0.4kw

计算值

马达KW=6.3*60/974=0.39KW

0.39KW,可选用1/2HP马达

减速比=出力转数/马达转数=60/1800=1/30

如果您对以上 齿轮马达，减速电机，调速马达  感兴趣或有疑问，请点击我们网页右侧的欢迎咨询，或致电全国免费电话：400-069-1187，爱德利马达——您全程贴心的采购顾问。

版权所有（爱德利马达）http://www.atleemotor.com转载请注明出处