齿轮减速电机型号选定实例1

本文主要介绍齿轮减速电机的选型案例，下面先以爱德利齿轮减速电机为例来说明一下有关齿轮减速电机的一些相关的内容。爱德利齿轮减速电机系列：GH、GV、GHD、GVD、GHM、GVM；马达电压：单相110V/220V，三相220V/380V；功率：0.075KW-3.7KW；减速比范围：1/3-1/1800；马达的频率：50/60HZ；马达的出力轴范围：18-50MM。故要选定一款齿轮减速电机的型号，至少要能算出功率、减速比基本参数。系列是视客户安装要求方式决定的，常规的齿轮减速电机的电压是三相220V/380V，出力轴参数是根据功率和减速比有标配的。

常用的公式集

| 欲知的條件 | 已知的條件 | 公式 |
| --- | --- | --- |
| 扭 力 T 扭 力 T 扭 力 T 馬 力 Hp 動 力 Kw 馬 力 Hp 動 力 Kw 速 度 V 減速比 i | 動力(F)與半徑(R) 馬力(Hp)與回轉數(N) (rpm) 動力(Kw)與回轉數(N) (rpm) 扭力(T)與回轉數(N) (rpm) 扭力(T)與回轉數(N) (rpm) 重力(F)與速度(V) (m/sec) 重力(F)與速度(V) (m/sec) 齒輪、皮帶輪等的直徑(D)與回轉數(N) 入力回轉數(N1)與出力回轉數(N2) | T=F x R (kgf-m) T=(716xHp)/N (kgf-m) T=(974xKw)/N (kgf-m) Hp=(T x N)/716.2(馬力) Kw=(T x N)/974(千瓦) Hp=(F x V)/75(馬力) Kw=(F x V)/102(千瓦) V=(π x D x N)/60(m/sec) i =N1/N2 |

負荷系數表

| 原動機 | 傳動機負荷等級 | 每日使用時間 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0.50 hr | 2hrs | 8--10 hr | 10--24hr |
| 電動機 | 均一負荷 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.25 |
|  | 中 衝 擊 | 0.90 | 1.00 | 1.25 | 1.50 |
|  | 重 衝 擊 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 |
| 補正扭力=減速機出力軸扭力x系數 |

案例1：

|  | 搬運物總重量 ︰W=600kg 搬送速度 ︰V=9.5m/min 鍊輪傳動效率 ︰η1=0.95 減速機傳動效率 ︰η2=0.9 運轉時間 ︰8小時/日 起動次數 ︰1回/分， 均一負荷 使用電源 ︰三相200V，60Hz |
| --- | --- |

|  | 選 定 之 注 意 事 項 | 計 算 範 例 |
| --- | --- | --- |
| 減 速 比 | 藉由必要的入力軸回轉數及出力軸回轉數來選定減速比 先求出輸送帶滾輪回轉數(N1) N1=搬送速度/(滾輪直徑x π) 再求出減速機出力軸回轉數(N2) N2=N1/鍊輪齒數減速比 以3ψ,60Hz之馬達計算減速比(τ) τ=出力軸回轉數/入力軸回轉數(馬達轉速N) | 1.N1=V/(D x π) =9.5/(0.2x3.14) =15r/min 2.N2=N1/i =15/(2/1) =30r/min 3.τ=出力軸回轉數/入力軸回轉數 =30/1800 =1/60(馬達轉速) |
| 扭 力 | 決定減速比後，由使用機械之條件換算其扭力 先算出輸送帶滾輪之扭力(T1) T1=(μ x荷重x滾輪半徑)/η1 再換算成減速機出力軸所須扭力(T2) T2=(T1x鍊輪減速比) /η2 | 1.T1=W(D/2)x(1/η1) =600x(0.2/2) =60kg-m 2.T2=T1x1/2x1/η2 =60x1/2x1/0.9 =33.3kg-m |
| 負 荷 條 件 | 根據運轉條件算出補正扭力(T3) T3=T2x運轉條件(系數K) | T3=T2xK =33.3x1 =33.3kgf-m |
| 馬 力 | 最後換算成馬力(Hp) Hp=(T x N)/716.2 | Hp= (T x N)/716.2 =(33.3x30)/716.2 =1.39……(2HP) |
| 型 號 選 定 | 根據爱德利齿轮减速电机的型號速比一覽表2Hp(1500W)、減速比1/60，型號，GH40-1500-60S |

爱德利马达是一家一家拥有18年诚信经营历史的专业从事齿轮马达，减速电机，调速马达 研发、设计、生产、销售及服务的。厂家直销，为您节省中间费用，实现厂家到终端客户的最佳供应。保证最快的发货速度，最快货期2天，保证12个月的免费保修！我们服务过的老客户超过了30000多家！ 欢迎致电全国免费电话：400-069-1187，爱德利马达——您全程贴心的采购顾问。

版权所有（爱德利马达）http://www.atleemotor.com转载请注明出处