齿轮减速电机型号选定实例3

## 选择一款合适的齿轮减速电机对机械设备的运行将起到助力的作用，那么对我们来说如何能选到一款合适的呢，如何来根据我们生产工艺和环境的要求来计算并得到我们需要的齿轮减速电机的类型和规格呢。下面请让爱德利马达小编详细为您举例说明：

常用的公式集

| 欲知的條件 | 已知的條件 | 公式 |
| --- | --- | --- |
| 扭 力 T 扭 力 T 扭 力 T 馬 力 Hp 動 力 Kw 馬 力 Hp 動 力 Kw 速 度 V 減速比 i | 動力(F)與半徑(R) 馬力(Hp)與回轉數(N) (rpm) 動力(Kw)與回轉數(N) (rpm) 扭力(T)與回轉數(N) (rpm) 扭力(T)與回轉數(N) (rpm) 重力(F)與速度(V) (m/sec) 重力(F)與速度(V) (m/sec) 齒輪、皮帶輪等的直徑(D)與回轉數(N) 入力回轉數(N1)與出力回轉數(N2) | T=F x R (kgf-m) T=(716xHp)/N (kgf-m) T=(974xKw)/N (kgf-m) Hp=(T x N)/716.2(馬力) Kw=(T x N)/974(千瓦) Hp=(F x V)/75(馬力) Kw=(F x V)/102(千瓦) V=(π x D x N)/60(m/sec) i =N1/N2 |

負荷系數表

| 原動機 | 傳動機負荷等級 | 每日使用時間 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0.50 hr | 2hrs | 8--10 hr | 10--24hr |
| 電動機 | 均一負荷 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.25 |
|  | 中 衝 擊 | 0.90 | 1.00 | 1.25 | 1.50 |
|  | 重 衝 擊 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 |
| 補正扭力=減速機出力軸扭力x系數 |

案例3:

|  | 搬運物總重量 ︰W=300kg 搬送速度 ︰V=9.5m/min 鍊輪傳動效率 ︰η1=1 減速機傳動效率 ︰η2=0.9 運轉時間 ︰2小時/日 起動次數 ︰1回/分， 中衝擊 使用電源 ︰三相200V，60Hz |
| --- | --- |

|  | 選 定 之 注 意 事 項 | 計 算 範 例 |
| --- | --- | --- |
| 減 速 比 | 藉由必要的入力軸回轉數及出力軸回轉數 來選定減速比 先求出輸送帶滾輪回轉數(N1) N1=搬送速度/(滾輪直徑x π) 再求出減速機出力軸回轉數(N2) N2=N1x(鍊輪齒數/減速機齒數) 以3ψ,60Hz之馬達計算減速比(τ) τ=出力軸回轉數/入力軸回轉數(馬達轉速N) | 1.N1=V/(D x π) =9.5/(0.2x3.14) =15r/min (rpm) 2.N2=N1x(26/13) =15x2/1 =30r/min (rpm) 3.τ=N2/N =30/1800 =1/60(馬達轉速,Input rpm) |
| 扭 力 | 決定減速比後，由使用機械之條件換算其扭力 先算出輸送帶滾輪之扭力(T1) T1=(μ x荷重x滾輪半徑)/η1 再換算成減速機出力軸所須扭力(T2) T2=(T1x鍊輪減速比) /η2 | 1.T1= W (D/2)/η1 =300x(0.2/2) /1 =30kgf-m 2.T2=(T1x1/2)/η2 =(30x1/2)/ 0.9 =16.7kgf-m |
| 負 荷 條 件 | 查負荷系數表 | T3=T2 x K =16.7x1 =16.7kgf-m |
| 馬 力 | 最後換算成馬力(Hp) Hp=(補正扭力x出力軸轉數)/716.2 | Hp=(T3xN2)/716.2 =(16.7x30)/716.2 =0.69(1Hp馬達適用) |
| 型 號 選 定 | 根據爱德利齿轮减速电机的型號速比對照表1Hp(750W)、減速比1/60，型號GH32-750-60S |

如果您对以上 齿轮马达，减速电机，调速马达  感兴趣或有疑问，请点击我们网页右侧的欢迎咨询，或致电全国免费电话：400-069-1187，爱德利马达——您全程贴心的采购顾问。

版权所有（爱德利马达）http://www.atleemotor.com转载请注明出处