齿轮减速电机型号选定实例4

通常我们选用合适的齿轮减速电机，是在外部环境、负荷、工艺有了一定的限制和要求之后，根据已知和限定的这些要求得出更为合适现场或实际的齿轮减速电机的型号的。下面具体通过一个案例来跟大家说明：

常用的公式集

| 欲知的條件 | 已知的條件 | 公式 |
| --- | --- | --- |
| 扭 力 T 扭 力 T 扭 力 T 馬 力 Hp 動 力 Kw 馬 力 Hp 動 力 Kw 速 度 V 減速比 i | 動力(F)與半徑(R) 馬力(Hp)與回轉數(N) (rpm) 動力(Kw)與回轉數(N) (rpm) 扭力(T)與回轉數(N) (rpm) 扭力(T)與回轉數(N) (rpm) 重力(F)與速度(V) (m/sec) 重力(F)與速度(V) (m/sec) 齒輪、皮帶輪等的直徑(D)與回轉數(N) 入力回轉數(N1)與出力回轉數(N2) | T=F x R (kgf-m) T=(716xHp)/N (kgf-m) T=(974xKw)/N (kgf-m) Hp=(T x N)/716.2(馬力) Kw=(T x N)/974(千瓦) Hp=(F x V)/75(馬力) Kw=(F x V)/102(千瓦) V=(π x D x N)/60(m/sec) i =N1/N2 |

負荷系數表

| 原動機 | 傳動機負荷等級 | 每日使用時間 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0.50 hr | 2hrs | 8--10 hr | 10--24hr |
| 電動機 | 均一負荷 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.25 |
|  | 中 衝 擊 | 0.90 | 1.00 | 1.25 | 1.50 |
|  | 重 衝 擊 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 |
| 補正扭力=減速機出力軸扭力x系數 |

案例4：

|  | 搬運物總重量 ︰W=800kg 搬送速度 ︰V=15m/min 鍊輪傳動效率 ︰η1=0.97 減速機傳動效率 ︰η2=0.75 運轉時間 ︰8小時/日 起動次數 ︰1回/分, 中衝擊 使用電源 ︰三相200V,60Hz |
| --- | --- |

|  | 選 定 之 注 意 事 項 | 計 算 範 例 |
| --- | --- | --- |
| 減 速 比 | 藉由必要的入力軸回轉數及出力軸回轉數來選定減速比 1. 先求出輸送帶滾輪回轉數(N1) N1=搬送速度 /(滾輪直徑x π) 2. 總減速比 =滾筒回轉數 / 入力軸(馬達)回轉數(R1) 3. 總減速比=減速機減速比x鍊輪減速比(R2) 選定鍊輪減速比R2=1/5 減速機之減速比R1=1/30 | 1.N1=V /(D x π) =15 /(0.4 x 3.14) =12r/min (rpm) 2.R=12 / 1800(馬達轉數) =1/150 3.R=R1 x R2 1/20 x 1/75 1/30 x 1/5 1/40 x 1/3.75 1/50 x 1/3 1/60 x 1/2.5 |
| 扭 力 | 減速機所要的出力扭力 (搬運物重量 x 滾輪半徑 x 鍊輪減速比)/ (鍊輪效率 x 減速機效率) | T1=W x (D/2) x R2 / (η1 x η2) =[800x(0.4/2)x(1/5)]/ (0.97x0.75) =43.98 |
| 負 荷 條 件 | 根據運轉條件算出補正扭力8小時運轉、中衝擊、系數1.25(K) | T2=補正扭力(T1)x運轉條件(系數K) =43.98 x 1.25 =54.98kgf-m |
| 馬 力 | 最後換算成馬力(Hp) Hp = ( 補正扭力 x 出力軸轉數 ) / 716.2 | Hp=(T2 x N1)/ 716.2 =(54.98 x 60)/ 716.2 =4.6Hp(5Hp馬達適用) |
| 型 號 選 定 | 根據爱德利齿轮减速电机的型號選擇表5Hp(3700W)、減速比1/30、型號GH50-3700-30S |

如果您对以上 齿轮马达，减速电机，调速马达  感兴趣或有疑问，请点击我们网页右侧的欢迎咨询，或致电全国免费电话：400-069-1187，爱德利马达——您全程贴心的采购顾问。

版权所有（爱德利马达）http://www.atleemotor.com转载请注明出处