齿轮减速电机型号选定实例5

## 齿轮减速电机通常的参数有卧立式，功率范围涵盖75W-7500W，减速比范围：1/3-1/1800；电压：单相、三相;可附电磁刹车、带电刹车、可调扭力刹车、手释放刹车等。

## 具体就爱德利齿轮减速电机举例说明：马达系列：GH、GV、GHD、GVD、GHM、GVM；马达功率：0.075KW-3.7KW；减速比范围：1/3-1/1800；马达电压：单相110V/220V，三相220V/380V；马达的频率：50/60HZ；马达的出力轴范围：18-50MM；使用环境:温度-10℃TO+40℃，使用环境湿度在90％以下；马达的安装形式：卧式或立式；材质采用铝合金ADC-12/铸铁FC-20；马达齿轮、齿轴经SKIVING精密滚齿加工，精度等级为1-2级；马达部分皆采用瑞典SKF或同等级精密轴承；本马达具有较强的防水性（IP-55铝制接线盒），较易散热及运转效率高。

常用的公式集

| 欲知的條件 | 已知的條件 | 公式 |
| --- | --- | --- |
| 扭 力 T 扭 力 T 扭 力 T 馬 力 Hp 動 力 Kw 馬 力 Hp 動 力 Kw 速 度 V 減速比 i | 動力(F)與半徑(R) 馬力(Hp)與回轉數(N) (rpm) 動力(Kw)與回轉數(N) (rpm) 扭力(T)與回轉數(N) (rpm) 扭力(T)與回轉數(N) (rpm) 重力(F)與速度(V) (m/sec) 重力(F)與速度(V) (m/sec) 齒輪、皮帶輪等的直徑(D)與回轉數(N) 入力回轉數(N1)與出力回轉數(N2) | T=F x R (kgf-m) T=(716xHp)/N (kgf-m) T=(974xKw)/N (kgf-m) Hp=(T x N)/716.2(馬力) Kw=(T x N)/974(千瓦) Hp=(F x V)/75(馬力) Kw=(F x V)/102(千瓦) V=(π x D x N)/60(m/sec) i =N1/N2 |

負荷系數表

| 原動機 | 傳動機負荷等級 | 每日使用時間 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0.50 hr | 2hrs | 8--10 hr | 10--24hr |
| 電動機 | 均一負荷 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.25 |
|  | 中 衝 擊 | 0.90 | 1.00 | 1.25 | 1.50 |
|  | 重 衝 擊 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 |
| 補正扭力=減速機出力軸扭力x系數 |

案例5：

|  | 搬運物總重量 ︰W=600kg 搬送速度 ︰V=9.5m/min 與導軌之摩擦係數︰μ=0.15 鍊輪傳動效率 ︰η1=0.95 減速機傳動效率 ︰η2=0.9 運轉時間 ︰8小時/日 起動次數 ︰1回/分， 中衝擊 使用電源 ︰三相200V，60Hz |
| --- | --- |

|  | 選 定 之 注 意 事 項 | 計 算 範 例 |
| --- | --- | --- |
| 減 速 比 | 藉由必要的入力軸回轉數及出力軸回轉數 來選定減速比 先求出輸送帶滾輪回轉數(N1) N1=搬送速度/(滾輪直徑x π) 再求出減速機出力軸回轉數(N2) N2=N1x(鍊輪齒數/減速機齒數) 以3ψ,60Hz之馬達計算減速比(τ) τ=出力軸回轉數/入力軸回轉數(馬達轉速N) | 1.N1=V/(D x π) =9.5/(0.2x3.14) =15r/min (rpm) 2.N2=N1x(26/13) =15x2/1 =30r/min (rpm) 3.τ=N2/N =30/1800 =1/60(馬達轉速,Input rpm) |
| 扭 力 | 決定減速比後，由使用機械之條件換算其扭力 先算出輸送帶滾輪之扭力(T1) T1=(μ x荷重x滾輪半徑)/η1 再換算成減速機出力軸所須扭力(T2) T2=(T1x鍊輪減速比) /η2 | 1.T1=μ x W (D/2)/η1 =0.15x600x(0.2/2) /0.95 =9.5kgf-m 2.T2=(T1x1/2)/η2 =(9.5x1/2)/ 0.9 =5.28kgf-m |
| 負 荷 條 件 | 查負荷系數表 | T3=T2 x K =5.28x1.25 =6.6kgf-m |
| 馬 力 | 最後換算成馬力(Hp) Hp=(補正扭力x出力軸轉數)/716.2 | Hp=(T3xN2)/716.2 =(6.6x35)/716.2 =0.3(1/2Hp馬達適用) |
| 型 號 選 定 | 根據爱德利齿轮减速电机的型號速比對照表1/2Hp(400W)、減速比1/60，型號GH28-400-60S |

如果您对以上 齿轮马达，减速电机，调速马达  感兴趣或有疑问，请点击我们网页右侧的欢迎咨询，或致电全国免费电话：400-069-1187，爱德利马达——您全程贴心的采购顾问。

版权所有（爱德利马达）http://www.atleemotor.com转载请注明出处